Audiotechnik

# Physikalische und physionomische
Grundlagen

## Schall

Druckschwankungen, die sich in einem Medium wellenartig ausbreiten

Lokal: Schwingungen

Medium: Gase, Flüssigkeiten, Festkörper. Es bestimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit und den Klang.

Logitudinalwellen: Teilchen schwingen in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwellen: Teilchen schwingen quer zur Ausbreitungsrichtung, nicht in Gasen.

###### Ausbreitungsgeschwindigkeit

Hörbarer Schall 20 Hz – 20 kHz

Infraschall 0 Hz – 20 Hz

Ultraschall > 20 kHz

Lautstärkewahrnehmung ist logarithmisch, d. h. eine Verzehnfachung des Schalldrucks wird vom Gehör eher als Verdopplung der Lautstärke empfunden.

## dB-Skala

Dezibel =  bel, 1 bel = Verdopplung der Lautstärke, Bezugspunkt ist die Hörbarkeitsschwelle bei 0 dB.

10 dB = 1 Bel = Verdopplung der Lautstärke = 10facher Schalldruck

| Geräusch | dB | Schalldruck in μ P |
| --- | --- | --- |
| Hörschwelle | 0 | 20 |
| Papiergeraschel | 20 | 2000 |
| Gesprochene Sprache | 60 | 20 * 106 |
| Dichter Verkehr | 80 | 20 * 108 |
| Rockkonzert live | 120 | 20 * 1012 |
| Schmerzgrenze | 140 | 20 * 1014 |

Lautstärkedruck ist frequenzabhängig, beste Wahrnehmung bei 700 – 7000 Hz. Bei 1000 Hz wird Schall um 40 dB lauter empfunden als 40 Hz.

## Das menschliche Gehör

Außenohr
Trichter, um möglichst starkes Signal zu erhalten (Bündelung). Zwei Ohren ermöglichen räumliches Hören.

Mittelohr
Trommelfell; knöcherne Konstruktion mit Hammer, Amboß, Steigbügel, bewirkt eine Untersetzung von 3:1 der Schallwellen (Weg, dreifache Kraft) und damit eine Impedanzanpassung und optimale Übertragung an das Innenohr.

Innenohr
Flüssigkeitsgefüllt, Spirale (Schnecke, Cochlea). Resonanzen erfolgen in der Schnecke, der Ort der Resonanz hängt von der Tonhöhe ab. Haarzellen nehmen die Resonanzschwingungen auf und leiten sie weiter zum Gehirn als Nervenimpuls.

## Räumliches Hören

Der Schall ist verändert durch head-related-transfer-function HRTF (Beugung am Kopf, stark abhängig von der Position der Schallquelle. Wird angewandt in der Kunstkopfstereophonie). Alle Effekte zusammen ermöglichen das räumliche Hören.

## Schallausbreitung in geschlossenen Räumen

Hall kann auch künstlich erzeugt werden, ergibt dann ein Raumgefühl. Wirkt räumlich echt mit Stereo, 5-Kanal oder 6-Kanal Dolby-Surround).

# Digitales Audio

Erste Schallaufzeichnung 1877 auf einen Folienzylinder, daraus entwickelte sich die Schallplatte.

Wenn alle Glieder analog: innerhalb eines Bereichs alle Werte erlaubt (Kontinuum)

Die Frequenz ist bei keinem Glied linear, die Verzerrungen addieren sich, das Rauschen addiert sich, auch mit jeder Kopie, Verschleiß.

Die Dynamik (Abstand vom leisesten zum lautesten Ton) liegt bei max. 60 dB, max. 30 dB Kanaltrennung.

## Digitale Aufzeichnung

Kein Rauschen durch Verarbeitungsstufen. Dynamik bis 90 dB, kein Verschleiß, keine Verzerrungen, keine Verschlechterung beim Kopieren und beim Transport, Lagerung und Schaltungen einfacher. Eine Fehlerkorrektur macht das Ganze noch besser, aber nicht perfekt.

## Analog/ Digital- Wandler (ADC)

Ein Bereich von Spannung wird auf einem einzigen digitalen Wert abgebildet.

## Digital/ Analog - Wandler (DAC)

Quantisierung im Wertebereich und Zeitbereich (Diskretisierung). Die Unterabtastung führt zur Aufzeichnung künstlich erzeugter Frequenzen, den Alias-Frequen-zen (Alias-Effekt, Aliasing) -> Artefakte (völlig künstlich erzeugte Effekte).

###### Abtasttheorem

Harry Nyquist 1928, Shannon 1949

Signale können aus ihren Abtastwerten korrekt rekonstruiert werden, wenn die höchste auftretende Signalfrequenz nicht größer als die halbe Abtastfrequenz ist.

fs = Samplingrequenz, = Nyquistfrequenz

Abtastung = Sampling

## Unterabtastfehler (Aliasing)

## Filter

###### Analoge Filter

Analoge Filter sind Schaltungen aus Spulen, Widerständen, Kondensatoren und Operationsverstärkern.

###### Digitale Filter

Digitale Filter sind Rechenvorschriften, angewandt auf die digitalisierten Samples.

###### Reale Filter

Durchlassbereich:	Durchlass < 1

Dämpfungsbereich:	Durchlass > 0

Kantenanstieg:	endlich

Phase:	wird verändert

###### Phase

Zeitliche Verzögerung des Signals

Unhörbar, wenn für alle Frequenzen gleich groß (linear)

Hörbar, wenn unterschiedlich und große Dynamik (Schlagzeug, Pauke ...)

Kaum hörbar bei gleichmäßigen Passagen

Steile Filter erzeugen größere Phasenverschiebung

###### Wiedergabe

Enthält Oberwellen bis ∞. Oberwellen sind Vielfache der Grundfrequenz.

###### Probleme

Der Nutzbereich geht bis kurz vor Nyquist-Frequenz, beide Filter müssen stabil sein, daraus folgt eine Phasenverschiebung

Amplitudenquantisierung entspricht künstlichem Rauschen (Quantisierungsrauschen)

## Jitter (Taktschwankungen)

ergeben Frequenzverfälschungen.

Clock-Jitter:	gering wegen Quartzstabilisierung

LW-Jitter:	groß, wird durch Pufferung und Neutaktung ausgeschaltet

## Oversampling

passiert auf der Wiedergabeseite. Als Oversampling bezeichnet man die rechnerische Erzeugung von Zwischenwerten, die in der Aufnahme nicht enthalten sind.

Filter einfacher, d. h. weniger Phasenverzerrung, Gewinn der Zwischenwerte mit Interpolationswerten.

## Resampling

Beispiel:

Audio-CD Samplefrequenz (fs):	44,1 kHz

DAT Samplefrequenz:	48,0 kHz

## Dithering

ist die Zugabe von künstlichem Rauschen.

Durch Springen zwischen den Levels sind im statistischen Mittel auch Zwischenwerte darstellbar, z.B. 3,85. Das Ohr filtert das Signal gut aus dem Rauschen aus, der Klang ist spürbar besser.

Anwendung: Bei jeder Wortlängenreduzierung

analog (∞) -> 16-Bit; 16-Bit -> 8-Bit; Lautstärkeanpassung

# Die Audio-CD

Compact-Disc, entwickelt von Philips und Sony

Die CD arbeitet mit konstanter Lineargeschwindigkeit, die Drehzahl ist variabel. Die Oberfläche hat eine Spirale mit 20000 Windungen.

## Audiodatenrate

Abtastung:	44,1 kHz (Nyquist 20,05 kHz)

Auflösung ADC:	16-Bit, 2 Kanäle

2 * 44100 * 16 = 172,3 kbyte/ sec

Kapazität:	74 min *60 sec * 172,3 kbyte/ sec = 747 MB (Nutzdaten)

Signal/ Rausch–Verh.:	96 dB (LP, MC 50 – 60 dB)

## Codierung

Vertiefung:	Pit, Rest Land

Änderung Pit/ Land oder Land/ Pit =	1

ohne Änderung	0

1 Bit = 0,3 mm

Länge Land/ Pit = n * 0,3 mm

Maximal sind 10 gleiche Bit in Folge erlaubt, minimal 2 gleiche Bit in Folge.

wegen Spurführung, Eight-to-fourteen-modulation EFM 8->14->17

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Bit | 3 Füllbit | 14 Bit |

## Fehlerbehandlung

- Ebene:
2-stufige Korrektur nach Reed-Solomon

- Ebene
Verteilung zusammengehöriger Daten auf dem Umfang, in Frames zu 588 Byte. Damit ist eine CD theoretisch noch mit einem 2-mm großen Loch lesbar.

## Unterschiede bei den CD-Playern:

16-Bit-DAC oder 1-Bit-DAC

Oversampling

Filter

Fehlerkorrektur

# Kodierungen

## PCM-Code

Pulse-Code-Modulation, Zahlenfolge mit binär dargestellten Samples,
üblich: 16-Bit, 24-Bit, 8-Bit; 1 oder 2 Kanäle; Abtastraten 44,1 oder 22,05 kHz

## Differential PCM, DPCM (Delta-PCM)

Die Idee besteht darin, nur noch Differenzen abzuspeichern. Diese sind klein, benötigen weniger Bit und ergeben so eine reduzierte Wortgröße Im Extremfall nur 1 Bit).

## Adaptive PCM

passt die Stufengröße an, ermöglicht so weniger Verzerrungen und ein besseres Signal/ Rauschverhältnis.

# Digitale Audioformate

## WAVE-Format

Entwickelt in Zusammenarbeit von IBM und Microsoft. Das WAVE-Format ist Teil der RIFF-Spezifikation. (RIFF = Resource Interchange File Format)

###### Dateiaufbau:

RIFF-Header
Signatur: „RIFF“/ „RIFX“ -> Dateigröße, RIFF-Typ: WAVE

Format-Chunk
Signatur:	„FMT“: Anzahl Kanäle, Samplingrate, Wortlänge (Bit/ Sample), Mo	dulationstyp (PCM, DPCM, ...)

Daten-Chunk
Signatur:	„DATA“,Chunkgröße, Mono/ Stereo, Daten (n-Byte)

WAVE ist ein verlustfreies  und unkomprimiertes Format und damit gut zur Weiterverarbeitung geeignet.

## AIFF-Format

Audio Interchange File Format, entwickelt von Apple. Hat drei verschiedene Chunks, ähnlich WAVE, Daten meist in PCM, auch MIDI.

## AIFF-C-Format

Audio Interchange File Format-Compressed, AIFF mit Kompression

## MPEG-1 Layer 3 (MP3)

MPEG-1: PCM, fs = 32/ 44,1/ 48 kHz

# Digitale Studiotechnik

Früher bestand die Studiotechnik aus analogen Komponenten wie Widerständen, Spulen, Kondensatoren usw. Man konnte mit diesen Komponenten Geräte wie Mischer, Effektgeräte usw. bauen. Heute gibt es digitale Studios mit digitaler Signalverarbeitung (DSV), digitaler Übertragung und Speicherung.

Die Vorteile liegen hier in der verbesserten Leistung und der großen Flexibilität.

## Digitale Audiokonsole

DSV, alles in Echtzeit, keine Interrupts, keine Taskwechsel, keine längeren Betriebssystemzeiten.

# Audio-Studio

Digitalisierung erfolgt früh, direkt am Mikro; DSV 109 Instruktionen/sec; Bedienungskonsole separat in stillem Raum; Leitungen aus Glasfaser (störungssicher), z.B. AES 10 mit bis zu 56 Kanälen.

## Grundfunktionen

###### A: Lautstärkeänderung (Abschwächung)

digitales Potentiometer und Multiplizierer

###### B: Mischen (Addieren)

Multiplexer auf Addierer, Schleife über alle Kanäle

###### C: Auswahl

Demultiplexer

Alle Berechnungen müssen innerhalb Ts abgeschlossen sein (z.B. 20 μs)!!

## Filter

Hochpass, Tiefpass, Bandpass, Bandsperre usw.

## Equalizer

mehrere tausend Filterkoeffizienten in ROM

## Skalierungswächter

## Kanal – Bearbeitung

flexible Verschaltung von

Multiplizierer

ALU

Verzögerung (FIFO-Puffer)

Filterkoeffizienten-Speicher

RISC – Prozessoren

Bedienungskonsole, grafisches Display, ergonomische Bedienungselemente

## Dateiaustausch

häufig über AIFF, WAVE, Quicktime, SDII, JPEG, MPEG

# Digitale Verbindungen und Übertragungen

asynchron über Datenträger, synchron z.B. bei Echtzeitübertragungen

## SDIF 2

Sony Digital Interface

2 Koaxleitungen für Daten, 1 zusätzliche für Takt

## AES 3 (AES, EBU)

Audio Engineering Society, European Broadcasting Union

Twisted pair, Left-Right-Multiplexing, Takt enthalten (Self-clocking), Abtastfrequenzen frei, empfohlen32, 44.1, 48 kHz, 16-24 bit

Codierung binary frequency modulation

Frame = 2 Subframes = 2 x 32 bit, 64 bit/sample

Anfang: Channel Status block

Bitrate 64 x Abtastrate

## AES 10 MADI

Multichannel Audio Digital Interface

Erweiterung von AES 3 auf bis zu 56 Kanäle, das ergibt im Studio Bitraten bis zu 100 MBit/sec

## AES 11

AES 10 mit Referenz-Signal

## S/P-DIF

Sony/ Philips Digital Interface

IEC 958, substantiell identisch mit AES 3

Consumer-Verbindung, preiswert, bis zu 10 m Übertragungslänge

Einen SPDIF-Ausgang findet man bei MD-Playern, CD-Playern, DAT, DCC und bei Satellitenrundfunkempfängern, einen SPDIF-Eingang bei MD-Playern und bei Soundkarten.

Geräte mit SPDIF-Eingang können das SCMS (Serial Copy Management System) haben. Dieses unterbindet das Kopieren einer Kopie und ist in den USA Pflicht. Status Channel block: Herkunft, CD, DAT, MD, Broadcast, Copy (y/ n)

## MIDI

Music Instruments Digital Interface

seit 1983 Standard, hat statt Abtastwerten instrumentenbezogene Darstellung

Kodierung:

Instrument

Beginn/ Ende der Note

Grundfrequenz

Lautstärke

10 Oktaven, 128 Instrumente (z.B. 40 = Geige, 73 = Flöte). Daten sind sehr kompakt (ca. 1,2 MB/h, bei CD 700 MB/h)

MIDI-Port, MIDI-Kabel

MIDI-fähige Musikinstrumente erzeugen beim Spielen MIDI-Nachrichten.

Beispiel:

| Aktion | Nachricht |
| --- | --- |
| Taste am Keyboard drücken | Beginn des Tons F, Orgel, Lautstärke 12 |
| Taste am Keyboard loslassen | Ende des Tons F |

MIDI-fähige Wiedergabegeräte empfangen Nachrichten und spielen Töne. Klänge werden synthetisiert, dabei sind Unterschiede zum Original unvermeidlich, da Instrumente auf unterschiedlichen Geräten unterschiedlich klingen.

# Digitale Signalverarbeitung (Exkurs)

Als Signal bezeichnet man eine Folge von Werten.

## Elementarsignale

###### a) Impulsfolge

###### b) Sprungfolge

###### c) Sinusfolge

## Signalverarbeitende Systeme

DSV = Rechenalgorithmus, der beschrieben ist durch Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten

System ist linear und zeitinvariant (LZI)

Differenzengleichung bildet die Ausgangsfolge y(n) aus der Eingangsfolge X(n) und evtl. den bisherigen Werten der Ausgangsfoge y(n)

Differenzengleichung

y(n) = A0x(n) + A1x(n-1) + A2x(n-2) + ... + Anx(n-N) – B1y(n-1) – B2y(n-2)– …- BNy(n-N)

Filter, bei denen alle Bn = 0 sind, heißen Transversalfilter
(endliche Impulsantwort, Finite Impulse Response FIR)

Filter mit Bn ≠ 0 heißen rekursive Filter

(unendliche Impulsantwort, Infinite Impulse Response IIR)

Filter wird (praktisch) durch den Koeffizientensatz An, Bn beschrieben, die Bestimmung ist kompliziert

Multiply & Accumulate sind Mac-Befehle

N bezeichnet die Ordnung

## Beispiel 1: Transversalfilter

A0 = 0,2; A1 = 0,6; A0 = 0,2; alle anderen Koeffizienten = 0

y(n) = 0,2 * x(n) + 0,6 * x(n-1) + 0,2 * x(n-2)

###### Bestimmung der Impulsantwort

| n | x(n) | y(n) | Rechenweg |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 100 | 20 | 0,2 * 100 + 0,6 * 0 + 0,2*0 |
| 1 | 0 | 60 | 0,2 * 0 + 0,6 * 100 + 0,2*0 |
| 2 | 0 | 20 | 0,2 * 0 + 0,6 * 0 + 0,2*100 |
| 3 | 0 | 0 | 0,2 * 100 + 0,6 * 0 + 0,2*0 |
| ... | ... | ... | … |

FIR: Impulsantwort = Koeffizientenreihenfolge

## Beispiel 2: Rekursiver Filter, IIR

###### Design:

; alle anderen Koeffizienten 0

###### Zahlenbeispiel

###### Bestimmung der Impulsantwort

| n | x(n) | y(n) | Rechenweg |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 100 | 20 |  |
| 1 | 0 | 16,4 |  |
| 2 | 0 | 13,5 |  |
| 3 | 0 | 11,0 |  |
| 4 | 0 | 9,1 |  |
| 5 | 0 | 7,4 |  |
| 6 | 0 | … |  |
| … | 0 | ∞ |  |

unendliche Impulsantwort

## Die Übertragungsfunktion

gibt die Systemeigenschaften wieder (Frequenzgang und Phasengang).

Sie kann bestimmt werden aus der Impulsantwort oder Sprungantwort.

y(n) + B1y(n-1) + B2y(n-2)+ .... = A0x(n) + A1x(n-1) +...

y(z) + B1y(z) z-1 B2y(z) z-2 + ... = A0x(z) + A1x(z) z-1 + A2x(z) z-2 + ...

Übertragungsfunktion H(f)

z bezeichnet die Verbindung zum Frequenzbereich,

###### Benutzung der Übertragungsfunktion

H(f) in Polarkoordinaten als komplexe Zahl berechnen

## Frequenzgang digitaler Systeme

Ts = Samplingzeit, f = Signalfrequenz, i2 = -1

###### Amplitudengang (Abschwächung des Signals)

###### Phasengang (Verzögerung des Signals)

###### Beispiel:

Amplitudengang:

zur Erinnerung:

Phasengang:

###### Beispielaufgabe 1

Die Übertragungsfunktion eines digitalen Systems ist H(z) = 0,3 + 0,4 z-1 + 0,3 z-2

a) Welche Art von System liegt vor (IIR bzw. FIR)?

b) Bestimmen Sie die Impulsantwort!

c) Bestimmen Sie die Antwort auf das Eingangssignal

0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0

Differenzengleichung:

y(n) = 0,3 x(n) + 0,4 x(n-1) + 0,3 x(n-2)

a) Es liegt das System FIR vor.

b)

| n | x(n) | y(n) | Rechenweg |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 100 | 30 |  |
| 1 | 0 | 40 |  |
| 2 | 0 | 30 |  |
| 3 | 0 | 0 |  |

c)

| n | x(n) | y(n) | Rechenweg |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 0 | 0 |  |
| 3 | 100 | 30 |  |
| 4 | 100 | 70 |  |
| 5 | 100 | 100 |  |
| 6 | 100 | 100 |  |
| 7 | 0 | 70 |  |
| 8 | 0 | 30 |  |
| 9 | 0 | 0 |  |
| 10 | 0 | 0 |  |

###### Beispielaufgabe 2

Ein Tiefpass besitzt die Differenzengleichung

Es sei fs = 40 kHz und = 10 kHz

a) Welche Art von System liegt vor (IIR bzw. FIR)?

b) Schreiben Sie die Übertragungsfunktion auf!

c) Bestimmen Sie die Impulsantwort!

a) Es liegt das System FIR vor.

b)

Beschreibung des Filters:

Übertragungsfunktion:

c)

| n | x(n) | y(n) | Rechenweg |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 25 |  |
| 1 | 0 | 19,4 |  |
| 2 | 0 | 15,1 |  |
| 3 | 0 | 11,8 |  |
| 4 | 0 | 9,1 |  |
| 5 | 0 | 7,1 |  |
| 6 | 0 | 5,5 |  |
| 7 | 0 | 4,3 |  |
| … | 0 | … |  |
|  |  | ∞ |  |

# Sprache

## Grundbegriffe

Sprachgrundfrequenz:	niedrigste Frequenz im Signal

Phonem:	kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit

(deutsche Sprache: 40 Phoneme)

Allophone:	Varianten von Phonemen in ihrer jeweiligen lautlichen 	Umgebung unter Berücksichtigung der Nachbar-Pho-	neme (deutsche Sprache: ca. 230 Allophone)

Diphone:	zwei zusammengezogene Phoneme

(deutsche Sprache: ca. 1400 Diphone)

stimmhafte Laute:	Laute mit Beteiligung der Stimmbänder

(z. B. M, L, Vokale)

stimmlose Laute:	Laute ohne Beteiligung der Stimmbänder

(z. B. S, F, T)

Prosodie:	Betonungs- und Melodieverlauf, wichtig für die Bedeu-	tung

## 1. Lautverkettung im Zeitbereich für Sprachausgabe 
(Sprachsynthese)

Mehrere Möglichkeiten:

- Verkettung der Phoneme

z. B. als PCM-Dateien, die Übergänge klingen schlecht

- Ermittlung der Allophone

Phoneme des Wortes Strolch

- Erkennung der Diphone

- Halbsilben oder Silben abspeichern

Deutsche Sprache hat ca. 20000

- Ganze Worte speichern

###### Signalverarbeitung

Laute „im Frequenzbereich verketten“

Formantsynthese (Formanten = Energiekonzentrationen im Spektrum)

Sprachtrakt modellieren, Filter, Anregung mit Impulsen bei stimmhaften Lauten und mit Rauschen bei stimmhaften

## 2. Spracheingabe

Einzelworterkennungsrate

sprecherabhängig:	> 25000 Worte

sprecherunabhängig:	> 1000 Worte

###### Probleme

Raumakustik

Dialekt

psychische Beeinträchtigung

## 3. Sprachübertragung

Ziel: Datenkompression, bis zu 6 kBit/ sec

# Text boxes

4

kHz

261,6

220,5

176,4

132,3

88,2

44,1

Erzeugung von Zwischenwerten mit Interpolationsfiltern

Nyquist

Nyquist

44,1 kHz

CD-Sampling

20

Nutzbereich

Nutzbereich

kHz

22,05

20

Jeder zweite Wert wird im Beispiel errechnet, also 2-fach Oversampling

Das Signal entspricht der doppelten Sampling-Frequenz

rechnerische Zwischenwerte

echte Werte

9

8

7

6

5

4

3

2

Sinuswelle mit Grenzfrequenz

1

Verstärker

DAC

Digitales Medium

Rekonstruktionsfilter (Tiefpass)

Anti-Imaging-Filter (Bandbegrenzung)

Einfacher RC-Tiefpass erster Ordnung

1

C

Eingang

ideal

real

1

idealer Bandpass

f

real

1

Idealer Hochpass

f

ideal

Ausgang

R

1

realer Tiefpass

f

fN

einfacher Filter

Aufwändiger Filter

1

Idealer Tiefpass

f

fN

Übertragungsfunktion

Grenzfrequenz

f

fN

A

Für alle höheren Frequenzen Durchlass = 0

Durchlass des Filters (Transmission

Filter

(digital)

ADC

Anti-Alias-Filter

Sample and hold

Verstärker

Mikro-

fon

Takt

n-bit

Analog-Signal

ADC

Sample and

hold

Quantisierung

Beispiele:

Stufe =

1023

3

2

1

analog

digital

Abbildung:

0 – 5V -> 0 – 1023

möglichst linear

10-bit Digitalwert

Z0

Z9

0 -5V

GND

Analog in

digital

Verarbeitung

Aufzeichnung

Transport

Verstärker

Verstärker

Mikrofon

Anti-Alias-

Filter

Imaging

Filter

Lautsprecher

digital/ analog Wandler

analog/ digital Wandler

digital

Verarbeitung

Aufzeichnung

Transport

Verstärker

Verstärker

Mikrofon

Anti-Alias-

Filter

Imaging

Filter

Lautsprecher

digital/ analog Wandler

Verstärker

Lautsprecher

analog/ digital Wandler

Transport

Mag. Speicherung

Mech. Speicherung

Verstärker

Mikro-

fon

Schallquelle

Schwächerer Schall

Schall kommt später an als am linken Ohr

Schallquelle

- Periodenzeit T [s]

- Amplitude A

- Frequenz

A

T

Transversal

Longitudinal

Schallquelle

DAT-Sampling

Oberfläche

Pit

Land

Laser

Laser

Linse

Viel Licht wird reflektiert

Wenig Licht wird reflektiert

Non-Return to Zero Invert (NRZI)

Sample 16-Bit

Verzerrung durch Sättigung!

Quantisierungsrauschen zu groß!

0

1

0

1

Zmax

digital

S

ch

l

o

r

t

Ph 1

Ph 2

Ph 3

Ph 4

All 2 a

All 2 b

All 2 c

...

lch

Laute

ol

ro

tr

St

Spektrum

Verkettetes Spektrum

Sprache

Transskription

Lautschrift

Synthese

Text

Erzeugung der analogen Sprache

Lexikon

SW

Daten

DB

DSP

Spracheingabe

Spracherkennung

Lügendetektoren

Sprechererkennung

Aktionen,

Anwendung z.B.:

Autoradio, Auskunft,

Diktieren

Verifikation

Identifikation

Kriminalistik

Analyse

Parameter-

und

Merkmalsextraktion

(Mustererkennung)

Vergleich

Entscheidung

erkannte

Sprache

(Schrift)

Lernmaterial im

Referenzspeicher

Training

Vergleich

Sprache

Muster

Spezialchips

Universal-Prozessor

Sprache

akustische

und

phonetische

Analyse)

Lautmuster

Wortmodelle

Syntax

sytaktische

Analyse)

Korrektur

semantische

Analyse)

Korrektur

Sprachsignal

A/ D-Wandlung

Sprachanalyse

Kodierung

Vocoder

Rekonstruktion

D/ A-Wandlung

Ausgabe

0

1

3

2

...

4

-1

-2

z.B. 1

x(n)

n

n: ganzzahlige Nummer des Signalwertes

n

x(n)

Integral der Impulsfolge

-1

-2

...

4

3

2

1

0

x(n)

y(n)

DSV

n

x(n)

100

-1

-2

...

4

3

2

1

0

Eingang

Ausgang

z - Transformation

im

real

Φ

z

|z|

0,05

0,13

|H(f)|

f

0,37

0

f0

2f0

Tiefpassverhalten

f

-cf

3

2

1

0

3

100

50

x(n)

n

-1

2

1

50

8

7

6

5

10

9

0

40

50

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30

20

10

n

n