Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                         BODE

Fachbereich MNI                                                                                                © 2003

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200 und TI 92 Plus; TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Die Funktion bode  liefert für eine vor dem Aufruf zu definierende Funktion f(x) eine Näherung des Integralwerts auf einem Intervall [a,b] nach dem BODE-Verfahren.

Vor dem Programmaufruf wird in der Befehlszeile des Hauptbildschirms die zu integrierende Funktion f(x) eingegeben, damit diese nicht im Programm geändert werden muss: z.B.

e^x → f(x)	   		© Definition der Funktion (Beispiel)

Dann wird die Funktion bode wie folgt aufgerufen:

bode(a,b,n)			©  a und b sind die Intervallgrenzen, n ist die Zerlegungszahl

(man beachte: n muss durch 4 teilbar sein)

Programmcode bode(a,b,n)

bode(a,b,n)

Func

Local h,i,x,su,s2,s4,sab

(b-a)/n→h						© Schrittweite h

0→su: 0→s2: 0→s4

For i,1,n-1

a+i*h→x

If mod(i,2)=0 Then			© Bedingung 'i gerade'

If mod(i,4)=0 Then		© Bedingung 'i durch 4 teilbar'

s4+f(x)→s4			© Fktwerte mit durch 4 teilb. Index in s4 summieren

Else

s2+f(x)→s2			© die anderen Fktwerte mit geradem Index in s2

EndIf

Else

su+f(x)→su				© Fktwerte mit ungerad. Index in su summieren

EndIf

EndFor

f(a)+f(b)→sab

return (7*sab + 32*su + 12*s2 + 14*s4)*2*h/45	© Funktion liefert Bn

EndFunc

Ein Testlauf mit der obigen Beispielfunktion f(x)=e^x liefert für das Intervall [0,1] mit der Zerlegung n=8 - der Aufruf lautet dann bode(0,1,8) - den Wert B8 = 1.71828184222.

Die korrekte Anwendung des Programms setzt die Berechnung von Vergleichswerten voraus, z.B. für n und 2n. Dann gilt für den Fehler Δ2n = (B2n - Bn)/63.