Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                   SIMPSON

Fachbereich MNI                                                                                                © 2003

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200 und TI 92 Plus; TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Die Funktion simpson  liefert für eine vor dem Aufruf zu definierende Funktion f(x) eine Näherung des Integralwerts auf einem Intervall [a,b] nach dem SIMPSON-Verfahren.

Vor dem Programmaufruf wird in der Befehlszeile des Home-Bildschirms die zu integrierende Funktion f(x) eingegeben, damit diese nicht im Programm geändert oder umständlich übergeben werden muss: z.B.

e^x → f(x)	   		© Definition der Funktion (Beispiel)

Dann wird die Funktion simpson wie folgt aufgerufen:

simpson(a,b,n)		©  a und b sind die Intervallgrenzen, n ist die Zerlegungszahl

(man beachte: n muss gerade sein)

Programmcode simpson(a,b,n)

simpson(a,b,n)

Func

Local h,i,x,su,sg

(b-a)/n→h						© Schrittweite h

0→su: 0→sg

For i,1,n-1

a+i*h→x

If mod(i,2)=0 Then			© Bedingung 'i gerade'

sg+f(x)→sg				© Fktwerte mit geradem Index in sg summieren

Else

su+f(x)→su				© Fktwerte mit ungerad. Index in su summieren

EndIf

EndFor

return (f(a) + 4*su + 2*sg + f(b))*h/3	© Funktion liefert Sn

EndFunc

Ein Testlauf mit der obigen Beispielfunktion f(x)=e^x liefert für das Intervall [0,1] mit der Zerlegung n=10 - der Aufruf lautet dann  simpson(0,1,10)  - den Wert S10 = 1.718282782.

Die korrekte Anwendung des Programms setzt die Berechnung von Vergleichswerten voraus, z.B. für n und 2n. Dann gilt für den Fehler Δ2n = (S2n - Sn)/15.

Die Funktion simpson kann als Unterprogramm für beliebige andere TI-Programme benutzt werden. Z.B. wird sie von standnv, dem Programm für die Berechnung der Standard-Normalverteilung verwendet.