# Aufgabe 1: Ansteuerung eines Drehtisches

Zur Steuerung eines Drehtisches über ein Bedienfeld (siehe Bild 2) ist der Einsatz einer speicherprogrammierbaren Steuerung vorgesehen. Das Bedienfeld enthält je eine Pfeiltaste für Rechts- und Linkslauf, die zunächst im Tippbetrieb arbeiten sollen.

Bild 1: Drehtisch mit Bedientasten

Durch Drücken einer der beiden Pfeiltasten bewegt sich der Tisch (gegenseitige Verriegelung), nach dem Loslassen stoppt er.

Der Bewegungsbereich ist durch zwei Endschalter begrenzt. Ist einer der beiden Endschalter erreicht, lässt sich der Tisch nur noch in entgegengesetzter Richtung verfahren.

- Geben Sie die logischen Gleichungen für die Ansteuerung des Drehtisches an. Verwenden Sie dabei folgende Ein-/Ausgangsbelegung:

Eingänge:	Taste "links" 	E1
	Taste "rechts"	E2

Endschalter links	E3
	Endschalter rechts	E4

Ausgänge:	Linksbewegung	A1
	Rechtsbewegung	A2

logische Gleichungen:	A1 =
		A2 =

- Erstellen Sie das SPS-Programm als Anweisungsliste.

Die Pfeiltasten sollen nun Selbsthaltefunktion erhalten. Die Bewegung soll durch nochmaligen kurzen Tastendruck wieder abgeschaltet werden können. Hierzu wird das folgende SPS-Programm vorgeschlagen:

LD	     E1					Taste links

UN	     M1					Hilfssmerker_Taste links

=	     M2					Einschaltwisch Taste links (pos.- Flanke)

LD	     E1					Taste links

=	     M1					Hilfssmerker_Taste links

| LD ANDN ANDN ANDN S LD OR( LD AND ) R LD = LD UN = LD = LD ANDN ANDN ANDN S LD OR( LD AND ) R LD = | M2 E2 E3 A2 M3 E3 M2 A1 M3 M3 A1 E2 M4 M5 E2 M4 M5 E1 E4 A1 M6 M5 E2 A2 M6 M6 A2 | Einschaltwisch Taste links nicht Taste rechts nicht Endschalter links Tisch läuft nicht rechts rum Merker Motor Linkslauf Endschalter links Einschaltwisch Taste links Tisch läuft links rum Stop Merker Motor Linkslauf Tisch lauft links rum Taste rechts Hilfsmerker_Taste rechts Einschaltwisch Taste rechts (pos.- Flanke) Taste rechts Hilfsmerker_Taste rechts Einschaltwisch Taste rechts nicht Taste links nicht Endschalter rechts Tisch läuft nicht links rum Merker Motor Rechtslauf Einschaltwisch Taste rechts Endschalter rechts Taste rechts Tisch läuft rechts rum Merker Motor Rechtslauf Merker Motor Rechtslauf Motor Rechtslauf |
| --- | --- | --- |

In kurz:

LD 		E1

FP		( Positive Flanke von E1 wird detektiert. D. h. M2 ist für einen Zyklus 1)

= 		M2

LD		M2

ANDN		E2

ANDN		E3

ANDN		A2

S		M3

LD		E3

OR(

LD		M2

AND		A1

)

R		M3

LD		M3

=		A1

LD 		E2

FP		( Positive Flanke von E1 wird detektiert. D. h. M2 ist für einen Zyklus 1)

= 		M5

LD		M5

ANDN		E1

ANDN		E4

ANDN		A1

S		M6

LD		E4

OR(

LD		M5

AND		A2

)

R		M6

LD		M6

=		A2

Erläutern Sie, warum das vorgeschlagene Programm die geforderte Funktionalität zur Steuerung des Drehtisches nicht erfüllt.

Modifizieren Sie das SPS-Programm so, dass seine einwandfreie Funktion gewährleistet ist! (Hinweis: Definieren Sie zusätzliche Variablen als „Merker“)

# Aufgabe 2: Programmierung einer Spannvorrichtung

Zwei senkrecht zueinander angeordnete Spannbackenpaare 1 und 2 sollen ein Werkstück nach folgendem Ablauf spannen (vgl. Bild 3):

1.	Nach einem Startsignal soll das Spannbackenpaar 1 aus der Ausgangsposition S1 das Werkstück zentrieren und anschließend wieder auf Position S1 zurückfahren.

2.	Spannbackenpaar 2 zentriert und spannt das Werkstück aus Position S2.

- Spannbackenpaar 1 spannt das Werkstück.

Bild 2: Draufsicht und Seitenansicht der Spannvorrichtung

Jedes Spannbackenpaar ist mit einer Kraftmesseinrichtung versehen, die ein Signal logisch "1" liefert, wenn die Spannbacken das Werkstück spannen.

Unter Verwendung der nachstehenden Belegungsliste soll ein SPS-Programm für den Spannprozess entwickelt werden.

Startsignal									E1
Taster für die Ausgangsstellung von Spannbackenpaar 1 (S1)	E2
Taster für die Ausgangsstellung von Spannbackenpaar 2 (S2)	E3
Kraftmesseinrichtung Spannbackenpaar 1 (K1)			E4
Kraftmesseinrichtung Spannbackenpaar 2 (K2)			E5
Motor Spannbackenpaar 1 zu						A1
Motor Spannbackenpaar 1 auf						A2
Motor Spannbackenpaar 2 zu						A3
Motor Spannbackenpaar 2 auf						A4

- Zur Beschreibung einer Ablaufsteuerung ist der Funktionsplan nach DIN 40719, Teil 6 geeignet (Achtung: nicht zu verwechseln mit dem SPS-Programmierverfahren Funktionsplan (FUP)). Vervollständigen Sie das Funktionsplandiagramm (siehe Bild 2).

- Realisieren Sie das SPS-Programm als AWL

Das Problem soll nun mit Hilfe eines sogenannten Schrittverteilers (siehe Bild 3) gelöst werden. Die Verwendung eines Schrittverteilers hat den Vorteil, dass sich die Zykluszeit des Programms deutlich reduzieren lässt, da nicht mehr das gesamte SPS-Programm durchlaufen wird, sondern immer nur die Anweisungen eines Schrittes bearbeitet werden. Neben den bereits bekannten „Merkern“ (siehe Aufgabe 1) können hierzu folgende Befehle verwendet werden.

JMP <Zeilennummer>	(* springt nach <Zeilennumer> *) 
JMPC <Zeilennummer>	(* springt nach <Zeilennumer>, falls AE = 1 *) JMPCN <Zeilennummer>	(* springt nach <Zeilennumer>, falls AE = 0 *)

- Realisieren Sie Ihr Programm als Schrittverteiler in AWL

Bild 2: zu Aufgabe 3b) – Funktionsplan nach DIN 40719

Bild 3: Schrittverteiler (zu Aufgabe 3c))

# LD	E1

- UN		M10	Freigabesperre

- S		M10	Freigabesperre

# S		M1	Schritt 1

# LD		M1	Schritt 1

# JMPCN		10

# LD		E4	Kraftmesseinrichtung 1

# JMPCN		12

# S		M2	Schritt 2

# R		M1	Schritt 1

- JMP		38	Schrittverteiler Ende

# LD		M2	Schritt 2

# JMPCN		17

# LD		E2	Spannbacke 1 in Ausgangsstellung

# JMPCN		18

# S		M3	Schritt 3

# R		M2	Schritt 2

- JMP		38	Schrittverteiler Ende

# LD		M3	Schritt 3

# JMPCN		26

# LD		E5	Kraftmesseinrichtung 2

# JMPC		25

# S		M4	Schritt 4

# R		M3	Schritt 3

# JMP		38	Schrittverteiler Ende

# LD		M4	Schritt 4

# JMPCN		30

# LD		E4	Kraftmesseinrichtung 1

# JMPC		16

# S		M5

# R		M4

# JMP		38	Schrittverteiler Ende

# LD		M5	Schritt 5

# JMPCN		34

# R		M5	Schritt5

- R		M10	Freigabesperre

# JMP		38

# LD	M1

- OR	      M4

# =	A1

# LD	M2

# =	A2

# LD	M3

# =	A3

# Aufgabe 3: Einfache Motoransteuerung

Gegeben sei das folgende Petrinetz für eine einfache Motoransteuerung.

Setzen Sie das Petrinetz in eine äquivalente Darstellung in der Funktionbausteinsprache (FBS) um.

# Aufgabe 4: Steuerung eines Hochregallagers

Gegeben sei ein Funktionsbaustein (FB) XYZ in Strukturiertem Text (ST).

IF R THEN CV:= 0

ELSEIF LD THEN CV := PV;

ELSE

IF NOT (CU AND CD) THEN

IF CU AND (CV < PVmax)

THEN CV := CV + 1;

ELSEIF CD AND (CV > Pvmin)

THEN CV := CV – 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

QU := (CV >= PV);

QD := (CV <= 0);

- Welche Funktionalität erfüllt der Baustein?

- Notieren Sie den FB als Baustein in der FBS mit seinen Ein- und Ausgängen

Der Baustein soll zur Steuerung der X-Achse eines Hochregallagers eingesetzt werden. Hierzu ist in jeder „Regalspalte“ ein Magnet angebracht, der beim Vorbeifahren des Aufzugs einen Impuls gibt (SENS). Der Aufzugmotor verfügt über zwei Laufrichtungen (M_LINKS und M_RECHTS). Zusätzlich ist an der äußersten rechten Regalspalte ein Endschalter (REF) angebracht.

Bild 4: Hochregallager

Zusätzlich soll noch der FB Motor verwendet werden:

- Entwerfen Sie ein möglichst einfaches Programm in FBS unter Verwendung des FB Motor, des FB XYZ sowie der Standardbausteine AND (&), GT (>), LT (<) und EQ (=).

PROGRAM X_ACHSE

VAR

SENS		AT %IX0.1		: BOOL

REF		AT %IX0.4		: BOOL

M_LINKS	AT %QX0.1		: BOOL

M_RECHTS	AT %QX0.2		: BOOL

ANTRIEB				: MOTOR

REGALSPALTE				: XYZ

SOLL_X				: INT

IST_X					: INT

END_VAR